КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ                                       УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ                                  по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-2017

ЭСКИЗ КОЛЬЦА

d1 — внутренний диаметр кольца;

d2 — диаметр сечения кольца.

Условное обозначение:

ХХХ                        -ХХХ                         -ХХ                       -Х                -Х

Диаметр                 Диаметр                Диаметр               Группа          Группа

штока, мм            цилиндра,мм        сечения,мм,           точности       резины

умноженный на 10

Например: 004-006-14-2-2

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ  d2 = 1,4 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 003-005-14 | 2 | 2,8 |
| 004-006-14 | 2 | 3,8 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ  d2 = 1,9 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 003-006-19 | 2 | 2,8 |
| 004-007-19 | 2 | 3,8 |
| 005-008-19 | 2 | 4,7 |
| 006-009-19 | 2 | 5,7 |
| 007-010-19 | 2 | 6,7 |
| 008-011-19 | 2 | 7,7 |
| 009-012-19 | 2 | 8,7 |
| 011-014-19 | 1 | 10,6 |
| 011-014-19 | 2 | 10,6 |
| 012-015-19 | 2 | 11,6 |
| 013-016-19 | 2 | 12,6 |
| 014-017-19 | 1 | 13,6 |
| 014-017-19 | 2 | 13,6 |
| 016-019-19 | 2 | 15,6 |
| 017-020-19 | 2 | 16,6 |
| 018-021-19 | 2(1) | 17,5 |
| 019-022-19 | 2 | 18,5 |
| 020-023-19 | 2 | 19,5 |
| 021-024-19 | 2 | 20,5 |
| 022-025-19 | 1 | 21,5 |
| 022-025-19 | 2 | 21,5 |
| 025-028-19 | 2 | 24,5 |
| 027-030-19 | 2 | 26,5 |
| 030-033-19 | 2 | 29,5 |
| 032-035-19 | 2 | 31,0 |
| 033-036-19 | 2 | 32,0 |
| 034-037-19 | 2 | 33,0 |
| 035-038-19 | 2 | 34,0 |
| 039-042-19 | 2 | 38,0 |
| 042-045-19 | 2 | 41,0 |
| 045-048-19 | 2 | 44,0 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ d2 = 2,5 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 004-008-25 | 2 | 3,8 |
| 006-010-25 | 2 | 5,7 |
| 007-011-25 | 2 | 6,7 |
| 008-012-25 | 2 | 7,7 |
| 009-013-25 | 2 | 8,7 |
| 010-014-25 | 2 | 9,7 |
| 011-015-25 | 1(2) | 10,6 |
| 011-015-25 | 2 | 10,6 |
| 012-016-25 | 2 | 11,6 |
| 013-017-25 | 1 | 12,6 |
| 013-017-25 | 2 | 12,6 |
| 014-018-25 | 2 | 13,6 |
| 015-019-25 | 2(1) | 14,6 |
| 016-020-25 | 2 | 15,6 |
| 017-021-25 | 2 | 16,6 |
| 018-022-25 | 2 | 17,5 |
| 019-023-25 | 2 | 18,5 |
| 020-024-25 | 2 | 19,5 |
| 021-025-25 | 2 | 20,5 |
| 021-025-25 | 1 | 20,5 |
| 022-026-25 | 2 | 21,5 |
| 023-027-25 | 2 | 22,5 |
| 024-028-25 | 2(1) | 23,5 |
| 025-029-25 | 2 | 24,5 |
| 026-030-25 | 2 | 25,5 |
| 027-031-25 | 2 | 26,5 |
| 028-032-25 | 2 | 27,5 |
| 030-034-25 | 2 | 29,5 |
| 032-036-25 | 2 | 31,0 |
| 034-038-25 | 2 | 33,0 |
| 036-040-25 | 2 | 35,0 |
| 037-041-25 | 2 | 36,0 |
| 040-044-25 | 2 | 39,0 |
| 041-045-25 | 2 | 40,0 |
| 043-047-25 | 2 | 42,0 |
| 044-048-25 | 1(2) | 43,0 |
| 048-052-25 | 2 | 47,0 |
| 050-054-25 | 2 | 49,0 |
| 051-055-25 | 2 | 50,0 |
| 052-056-25 | 2 | 51,0 |
| 054-058-25 | 2 | 53,0 |
| 056-060-25 | 2 | 55,0 |
| 060-064-25 | 2 | 59,0 |
| 062-066-25 | 2 | 61,0 |
| 064-068-25 | 2 | 62,5 |
| 065-070-25 | 2 | 63,5 |
| 068-072-25 | 2 | 66,5 |
| 075-080-25 | 2 | 73,5 |
| 085-090-25 | 2 | 83,5 |
| 098-102-25 | 2 | 96,0 |
| 105-110-25 | 2 | 103,0 |
| 125-130-25 | 2 | 122,5 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ d2 = 3,0 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 010-015-30 | 2 | 9,7 |
| 011-016-30 | 1 | 10,6 |
| 011-016-30 | 2 | 10,6 |
| 014-019-30 | 2 | 13,6 |
| 016-021-30 | 2 | 15,6 |
| 017-022-30 | 2 | 16,6 |
| 017-022-30 | 1 | 16,6 |
| 019-024-30 | 2 | 18,5 |
| 020-025-30 | 1(2) | 19,5 |
| 022-027-30 | 2 | 21,5 |
| 023-028-30 | 2 | 22,5 |
| 024-029-30 | 2 | 23,5 |
| 025-030-30 | 2 | 24,5 |
| 025-030-30 | 1 | 24,5 |
| 027-032-30 | 1(2) | 26,5 |
| 028-033-30 | 2 | 27,5 |
| 030-035-30 | 2 | 29,5 |
| 032-037-30 | 2 | 31,0 |
| 033-038-30 | 2 | 32,0 |
| 035-040-30 | 1 | 34,0 |
| 035-040-30 | 2 | 34,0 |
| 036-041-30 | 2 | 35,0 |
| 038-042-30 | 2 | 36,0 |
| 040-045-30 | 2 | 39,0 |
| 042-048-30 | 2 | 41,0 |
| 045-050-30 | 2 | 44,0 |
| 050-055-30 | 2 | 49,0 |
| 055-060-30 | 2 | 54,0 |
| 056-061-30 | 2 | 55,0 |
| 058-063-30 | 2 | 57,0 |
| 060-065-30 | 2 | 59,0 |
| 065-070-30 | 2 | 63,5 |
| 066-071-30 | 2 | 64,5 |
| 070-075-30 | 2 | 68,5 |
| 075-080-30 | 2(1) | 73,5 |
| 080-085-30 | 2 | 78,5 |
| 085-090-30 | 2(1) | 83,5 |
| 090-095-30 | 2 | 88,5 |
| 090-095-30 | 2 | 88,5 |
| 095-100-30 | 1 | 93,0 |
| 095-100-30 | 2 | 93,0 |
| 100-105-30 |  | 98,0 |
| 110-115-30 | 2 | 108,0 |
| 115-120-30 | 2 | 113,0 |
| 120-125-30 | 2(1) | 118,0 |
| 130-135-30 | 1 | 127,5 |
| 145-150-30 | 2 | 142,5 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ d2=3,6 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 018-024-36 | 2 | 17,5 |
| 020-026-36 | 2 | 19,5 |
| 022-028-36 | 1 | 21,5 |
| 022-028-36 | 2 | 21,5 |
| 024-030-36 | 2 | 23,5 |
| 025-031-36 | 2 | 24,5 |
| 026-032-36 | 2 | 25,5 |
| 027-033-36 | 2 | 26,5 |
| 028-034-36 | 2 | 27,5 |
| 029-035-36 | 2 | 28,5 |
| 030-036-36 | 2(1) | 29,5 |
| 032-038-36 | 2 | 31,0 |
| 034-040-36 | 2 | 33,0 |
| 035-041-36 | 2 | 34,0 |
| 036-042-36 | 2 | 35,0 |
| 038-044-36 | 2 | 37,0 |
| 039-045-36 | 2 | 38,0 |
| 040-046-36 | 2 | 39,0 |
| 042-048-36 | 2 | 41,0 |
| 044-050-36 | 2 | 43,0 |
| 045-051-36 | 2 | 44,0 |
| 048-054-36 | 2 | 47,0 |
| 049-055-36 | 2 | 48,0 |
| 050-056-36 | 2 | 49,0 |
| 052-058-36 | 2 | 51,0 |
| 054-060-36 | 2 | 53,0 |
| 055-061-36 | 2(1) | 54,0 |
| 056-062-36 | 2 | 55,0 |
| 057-063-36 | 2 | 56,0 |
| 059-065-36 | 2 | 58,0 |
| 070-076-36 | 2 | 68,5 |
| 074-080-36 | 2 | 72,5 |
| 075-081-36 | 2 | 73,5 |
| 079-085-36 | 2 | 77,5 |
| 080-086-36 | 2 | 78,5 |
| 082-088-36 | 2 | 80,5 |
| 089-095-36 | 1 | 87,5 |
| 089-095-36 | 2 | 87,5 |
| 090-096-36 | 2 | 88,5 |
| 094-100-36 | 2 | 92,0 |
| 095-101-36 | 2 | 93,0 |
| 096-102-36 | 2 | 94,0 |
| 098-104-36 | 2 | 96,0 |
| 099-105-36 | 2 | 97,0 |
| 100-106-36 | 2 | 98,0 |
| 104-110-36 | 2 | 102,0 |
| 114-120-36 | 2 | 112,0 |
| 118-124-36 | 2 | 116,0 |
| 120-126-36 | 2 | 118,0 |
| 125-130-36 | 2 | 121,5 |
| 135-140-36 | 2 | 131,5 |
| 140-145-36 | 2 | 136,5 |
| 145-150-36 | 2 | 141,5 |
| 150-155-36 | 1(2) | 146,5 |
| 155-160-36 | 2 | 151,0 |
| 160-165-36 | 1(2) | 156,0 |
| 165-170-36 | 2 | 161,0 |
| 175-180-36 | 2 | 171,0 |
| 180-185-36 | 2 | 176.0 |
| 185-190-36 | 2 | 181,0 |
| 190-195-36 | 2 | 186,0 |
| 195-200-36 | 2 | 191,5 |
| 200-205-36 | 2 | 195,5 |
| 205-210-36 | 1 | 200,5 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ d2 = 4,6 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 028-036-46 | 2 | 27,5 |
| 030-038-46 | 2 | 29,5 |
| 032-040-46 | 2 | 31,0 |
| 034-042-46 | 2 | 33,0 |
| 035-043-46 | 2 | 34,0 |
| 036-044-46 | 2 | 35,0 |
| 037-045-46 | 2 | 36,0 |
| 038-046-46 | 1 | 37,0 |
| 038-046-46 | 2 | 37,0 |
| 040-048-46 | 2 | 39,0 |
| 042-050-46 | 2 | 41,0 |
| 044-052-46 | 2 | 43,0 |
| 045-053-46 | 2 | 44,0 |
| 047-055-46 | 2 | 46,0 |
| 048-056-46 | 2 | 47,0 |
| 050-058-46 | 2 | 49,0 |
| 052-060-46 | 2 | 51,0 |
| 055-063-46 | 2(1) | 54,0 |
| 057-065-46 | 2 | 56,0 |
| 060-068-46 | 2 | 59,0 |
| 062-070-46 | 2 | 61,0 |
| 067-075-46 | 2 | 65,5 |
| 072-080-46 | 2 | 70,5 |
| 074-082-46 | 2 | 72,5 |
| 080-088-46 | 1(2) | 78,5 |
| 082-090-46 | 2 | 80,5 |
| 098-105-46 | 2 | 95,0 |
| 100-108-46 | 2 | 98,0 |
| 105-112-46 | 2 | 102,0 |
| 122-130-46 | 2 | 120,0 |
| 135-145-46 | 2 | 132,5 |
| 180-190-46 | 2 | 177,0 |
| 185-195-46 | 2 | 182,0 |
| 210-220-46 | 2 | 205,5 |
| 215-225-46 | 2 | 211,5 |
| 230-240-46 | 2 | 226,0 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ  d2 = 5,8мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 050-060-58 | 2 | 49,0 |
| 053-063-58 | 2 | 52,0 |
| 055-065-58 | 1 | 54,0 |
| 055-065-58 | 2 | 54,0 |
| 056-066-58 | 2 | 55,0 |
| 060-070-58 | 2 | 59,0 |
| 065-075-58 | 2 | 63,5 |
| 070-080-58 | 2 | 68,5 |
| 075-085-58 | 2 | 73,5 |
| 080-090-58 | 2 | 78,5 |
| 085-095-58 | 2 | 83,5 |
| 090-100-58 | 2 | 88,5 |
| 095-105-58 | 2 | 93,7 |
| 100-110-58 | 2 | 98,0 |
| 105-115-58 | 2 | 103,0 |
| 110-120-58 | 2 | 108,0 |
| 115-125-58 | 2 | 113,0 |
| 120-130-58 | 2 | 118,0 |
| 125-135-58 | 2 | 122,5 |
| 130-140-58 | 2 | 127,5 |
| 140-150-58 | 2 | 137,5 |
| 145-155-58 | 2 | 142,5 |
| 150-160-58 | 2 | 147,5 |
| 155-165-58 | 2 | 152,0 |
| 160-170-58 | 2 | 157,5 |
| 165-175-58 | 2 | 162,0 |
| 170-180-58 | 2 | 167,0 |
| 190-200-58 | 2 | 187,0 |
| 200-210-58 | 2 | 196,5 |
| 210-220-58 | 2 | 206,5 |
| 215-225-58 | 2 | 211,5 |
| 220-230-58 | 2 | 216,5 |
| 225-235-58 | 2 | 221,0 |
| 240-250-58 | 2 | 236,0 |
| 250-260-58 | 2 | 245,5 |
| 260-270-58 | 2 | 255,5 |
| 265-275-58 | 2 | 260,5 |
| 280-290-58 | 2 | 275,5 |
| 290-300-58 | 1 | 285,5 |
| 295-305-58 | 2 | 290,5 |
| 340-350-58 | 2 | 334,0 |
| 350-360-58 | 2 | 344,0 |
| 380-390-58 | 2 | 373,5 |

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЕМ d2 = 8,5 мм

| Обозначение типоразмера кольца | Группа точности | Номинальный диаметр d1 , мм |
| --- | --- | --- |
| 175-190-85 | 2 | 170,0 |
| 185-200-85 | 2 | 180,0 |
| 190-205-85 | 2 | 185,0 |
| 195-210-85 | 2 | 191,5 |
| 200-215-85 | 2 | 196,5 |
| 205-220-85 | 2 | 201,5 |
| 225-240-85 | 2 | 221,0 |
| 235-250-85 | 2 | 231,0 |
| 265-280-85 | 2 | 260,5 |
| 285-300-85 | 2 | 280,0 |
| 320-335-85 | 2 | 314,5 |
| 345-360-85 | 2 | 339,0 |
| 385-400-85 | 2 | 380,5 |

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,  ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ

ПО ЧЕРТЕЖАМ

| Номер кольца по чертежу | Внутренний диаметр d1 , мм | Диаметр сечения d2 , мм | Резиновая смесь |
| --- | --- | --- | --- |
| 5247-2723180 | 137,0 | 7,0 | 7-В-14 |
| 525-3405132А | 57,0 | 4,0 | 7-В-14 |
| 344961 | 26,4 | 4,1 | 7-В-14-1 |
| 540-2917064-Б | 151,0 | 6,2 | 7-В-14-1 |
| 540-2917082-Б | 134,0 | 6,2 | 7-В-14-1 |
| 344976 | 73,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 549А-2907082 | 222,0 | 6,2 | 7-В-14-1 |
| 7521-2907082 | 342,0 | 6,2 | 7-В-14-1 |
| 7519-2907082 | 252,0 | 6,2 | 7-В-14-1 |
| 695В -1513096 | 8,0 | 2,0 | 7-9831 |
| 695В -1509209 | 136,0 | 2,5 | 7-9831 |
| 695В -1509120 | 30,0 | 2,8 | 7-9831 |
| 695В -1506238 | 14,0 | 4,0 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405090 | 11,0 | 2,5 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405019 | 17,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405020 | 15,0 | 2,5 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405029 | 22,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405045 | 64,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4000М - 3405091 | 46,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4003-4614076 | 39,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4003-4614053 | 111,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 4000М- 4613242 | 121,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 4000М- 4613244 | 136,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 4003-4613142 | 162,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 4003-4613072 | 192,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| ТОО.01.02.165 | 76,5 | 2,6 | 7-В-14 |
| 400111-В | 123,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 400189-В | 119,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 407-1007027А | 8,1 | 2,3 | 7-ИРП-1068-1 |
| 19.2905615-40 | 38,5 | 2,5 | 7-В-14 |
| 864213 | 68,5 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| 864217 | 62,5 | 2,0 | 7-В-14-1 |
| 864218 | 8,0 | 3.5 | 7-В-14-1 |
| 864223 | 90,0 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| 740.1003439 | 19,5 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| 3539-ОЗВ | 290,0 | 16,0 | 7-В-14-1 |
| 864201 | 78,5 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| 864203 | 7,0 | 2,0 | 7-В-14-1 |
| 864204 | 11,5 | 2,4 | 7-В-14-1 |
| 400021-Б2 | 12,6 | 2,5 | 7-В-14 |
| 400039-Б | 23,6 | 2,5 | 7-В-14 |
| 400062-Б-2 | 45,6 | 3,5 | 7-В-14 |
| 400101-В | 98,7 | 3,5 | 7-В-14 |
| 400048-Б-2 | 29,5 | 3,5 | 7-В-14 |
| 4000050-Б | 33,5 | 3,5 | 7-В-14 |
| 400044 | 243,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-1511222-2 | 46,0 | 3,55 | 7-В-14 |
| 535А-1517165-2 | 143,7 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-1803134 | 60,7 | 5,0 | 7-В-14 |
| 535А-1803143 | 27,5 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-2905402 | 80,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 535А-1503074 | 124,0 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-1503265 -2 | 87,5 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-1517132 | 31,5 | 3,5 | 7-В-14 |
| 535А-3505121 | 64,2 | 5,0 | 7-ИРП-1348 |
| 543-1803124 | 18,6 | 2,5 | 7-В-14 |
| 543-2405063 | 391,0 | 7,0 | 7-В-14 |
| 543-2504138 | 226,0 | 7,0 | 7-В-14 |
| 5247-2723180 | 137,0 | 7,0 | 7-В-14 |
| 543-1015410 | 8,6 | 2,4 | 7-В-14-1 |
| 547А- 1305042 | 31,2 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А-1704318 | 45,8 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А -1709256-10 | 500,0 | 3,0 | 7-9831 |
| 547А-1709258 | 459,0 | 3,0 | 7-9831 |
| 547А-2907256 | 112,5 | 5,8 | 7-В-14-1 |
| 547А-3932458 | 137,5 | 3,3 | 7-В-14-1 |
| 547А-3401392 | 92,5 | 3,3 | 7-В-14-1 |
| 547А-2907268 | 68,5 | 5,8 | 7-9831 |
| 547А-2907261 | 157,0 | 5,8 | 7-В-14-1 |
| 547А-2907258 | 112,5 | 3,3 | 7-В-14-1 |
| 547А -2322238 | 122,5 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А-1759122 | 88,5 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А-1757054 | 63.5 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А-1719278 | 48,5 | 3,3 | 7-9831 |
| 547А-1713220 | 83,5 | 3,3 | 7-В-14-1 |
| 547А-1116436 | 5,7 | 2,5 | 7-В-14-1 |
| У–30x25-2 | 24,2 | 3,3 | 7-В-14 |
| У–32x0-2 | 26,2 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-35x30-2 | 29,2 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-40x35-2 | 34,2 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-42x0-2 | 36,2 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-46x40-2 | 38,8 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0x42-2 | 40,8 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-48x0-2 | 41,8 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-50x45-2 | 43,8 | 3.3 | 7-В-14 |
| У-52x0-2 | 45,8 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0x48-2 | 46,8 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0x52-2 | 50,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-60x55-2 | 53,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-65x60-2 | 58,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-70x65-2 | 63,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-75x70-2 | 68,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-80x75-2 | 73,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-85x80-2 | 78,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-100x95-2 | 92,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-105x100-2 | 97,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0х110-2 | 107,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-125x120-2 | 117,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-140x0-2 | 132,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0x140-2 | 137,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-150x0-2 | 146,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-160x0-2 | 151,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-0x170-2 | 166,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-220x210-2 | 205,0 | 6,2 | 7-В-14 |
| У-250x240-2 | 235,0 | 6,2 | 7-В-14 |
| 121-3003107 | 29,2 | 4,8 | 7-В-14 |
| 120-1002123 | 11,5 | 2,7 | 7-В-14 |
| Н1-32x25-2 | 24,2 | 4,1 | 7-В-14 |
| Н1-40x32-2 | 31,2 | 4,7 | 7-В-14 |
| Н1-42x35-2 | 34,2 | 4,1 | 7-В-14 |
| Н1-45x38-2 | 37,2 | 4,1 | 7-В-14 |
| Н1-52x45-2 | 43,8 | 4,1 | 7-В-14 |
| Н1-55x48-2 | 46,8 | 4,1 | 7-В-14 |
| 561-1222295-2 | 101,0 | 4,4 | 7-В-14 |
| 573-1220033 | 84,0 | 4,4 | 7-В-14 |
| 573-1220062 | 68,0 | 4,9 | 7-В-14 |
| 575-1101198 | 27,0 | 4,4 | 7-В-14 |
| 575-1101211 | 128,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| 575-1321108 | 16,0 | 4,0 | 51-3029 |
| 50-1002022 | 124,0 | 4,5 | 7-9831 |
| 50-1003107А | 17,4 | 4,0 | 7-9831 |
| 50-1601321 | 34,75 | 5,0 | 7-ИРП-1269 |
| 50-3001027 | 50,0 | 4,0 | 7-ИРП-1269 |
| 50-3405037 | 37,4 | 5,0 | 7-ИРП-1269 |
| 50-3405036 | 58,6 | 3,5 | 7-ИРП-1269 |
| 50-3406023 | 82,0 | 3,0 | 7-ИРП-1269 |
| 50-4609038 | 6,4 | 2,0 | 7-ИРП-1269 |
| ЦС-110-1414045 | 103,0 | 4,0 | 7-ИРП-1269 |
| НШ46-0505039 | 34,5 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| НШ46-0505046 | 21,0 | 3,0 | 7-ИРП-1269 |
| НШ10-0101034 | 17,0 | 2,5 | 7-В-14-1 |
| НШ46-0505037 | 27,0 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| НШ46-0505040-В | 33,0 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| НШ32-0303032-К | 89,0 | 3,5 | 7-В-14-1 |
| У-0x130-2 | 127,5 | 3,3 | 7-В-14 |
| У-190x0-2 | 180,0 | 3,3 | 7-В-14 |
| 529-3404127 | 42,7 | 5,0 | 7-В-14 |
| 306-337П | 63,5 | 5,0 | 7-В-14 |
| КУ-100 | 107,0 | 7,0 | 7-4161 |
| КУ-50 | 48,0 | 6,0 | 7-4161 |
| 130-2202225 | 53,5 | 5,0 | 7-В-14 |
| 135Л-2904034 | 74,0 | 4,8 | 51-3029 |
| 15.2905694 | 25,0 | 5,0 | 7-В-14 |
| НШ32-0303030 | 46,0 | 3,0 | 7-В-14-1 |
| 52-2308091 | 87,2 | 5,0 | 7-ИРП-1269 |
| 573-1023117 | 45,6 | 4,4 | 51-3029 |
| 352-1215054А | 77,5 | 5,8 | В-14 |
| 575-1240077 | 21,0 | 3,0 | 7-В-14 |
| 19.2905615-40 | 38,5 | 2,5 | 7-В-14 |
| 306-337П | 63,3 | 5,0 | 7-В-14 |
| 64221-1703830 | 8,0 | 1,6 | 7-В-14-1 |
| 3262 | 48,0 | 10,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3263 | 68,0 | 10,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3264 | 100,0 | 10,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3265 | 125,0 | 12,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3266 | 150,0 | 12,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3267 | 198 | 12,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3268 | 48,0 | 14,4 | 7-ИРП-1346 |
| 3270 | 121,0 | 17,0 | 7-ИРП-1346 |
| 3269 | 68,0 | 12,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4190 | 39,0 | 6,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4191 | 49,0 | 6,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4192 | 74,0 | 6,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4193 | 109,0 | 7,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4194 | 124,0 | 8,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4195 | 159,0 | 9,0 | 7-ИРП-1346 |
| 4196 | 200,0 | 10,4 | 7-ИРП-1346 |
| 1802-3211033 | 82,5 | 9,5 | 7-В-14 |
| 1802-3211021 | 84,0 | 9,0 | 7-В-14 |
| У2210.20Н-2-03.108 | 205,0 | 3,6 | 7-В-14 |
| У2210.20Н-2-03.108-01 | 235,0 | 3,6 | 7-В-14 |